Приложение №1

Техническое задание

на приобретение и монтаж  комплексной трансформаторной подстанции

КТП-160/6-0,4 КВ на водозаборе I  подъема п. Кааламо

| № п/п | Наименование работ, затрат или материалов | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка разъединителей с помощью механизмов (демонтаж) | комп. | 1 |  |
| 2 | Установка разъединителей с помощью механизмов | комп. | 1 |  |
| 3 | Устройство фундаментов для КТП киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней | подстанция | 1 |  |
| 4 | Блоки ФБС24-6-6т | м3 | 3,26 |  |
| 5 | Смесь песчано-гравийная | м3 | 2 |  |
| 6 | Установка оборудования для КТП киоскового типа тупиковых с воздушными вводами | подстанция | 1 |  |
| 7 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 КВ к зданиям | ответв. | 2 |  |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, каждого последующего | 100 м | 1,6 |  |
| 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 | 10 шт. | 0,4 |  |
| 10 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 КВ | испыт. | 1 |  |
| 11 | Измерение сопротивления растеканию тока контура, замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль», фазировка э/линии (трансформатора) с сетью напряжением свыше 1 КВ, до 1 КВ, измерения сопротивления изоляции мегомметром |  |  |  |
| 12 | Подстанция Ктп/Т В-В 160/6/0,4 | шт. | 1 |  |
| 13 | Трансформатор ТГМ 160/6/0,4 | шт. | 1 |  |
| 14 | Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом ПРН3 | шт. | 1 |  |
| 15 | Провод СИП-2 3х50+1х70 | м | 200 |  |
| 16 | Крюк SOF 39 | шт. | 2 |  |
| 17. | Зажим анкерный SO 250.01 | шт. | 4 |  |
| 18. | Лента монтажная СОТ 37 | м | 6 |  |
| 19. | СОТ 36 скрепа или монт. крюков | шт. | 4 |  |
| 20. | Наконечник НБ (сечение жил 70) | шт. | 16 |  |
| 21. | Металлорукав 32 | м | 40 |  |
| 22. | Прокалывающий ВШР 22.1 | шт. | 8 |  |
| 23. | Пуско-наладочные работы | комп. | 1 |  |
| 24. | Документация с актом допуска | комп. | 1 |  |